## Slide 1
FOXLINK 正崴 · Cortex BOM × MVA
MVA 操作詳細手冊
Step-by-step 帶 EPM / DPM 完成 MVA 全流程
本手冊涵蓋的 6 大 Step
1
Step 1 · 案級製程輸入
2
Step 2 · IDL multiplier matrix
3
Step 3 · 案級設備 binding
4
Step 4 · 案級耗材 binding
5
Step 5 · Compute Trace 5 區公式
6
Step 6 · 9×9 結果矩陣
對齊 SteelSeries Rival 3+ Wired Mouse 真實案例 · 9 製程 · 24 cells
v2 詳細版 · 2026-06 · 對應 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet

## Slide 2
操作流程全景
從進 §Cleansheet section → 6 Step 完整跑完 · 預估 30 分鐘
🎬 操作 Pipeline (進 SteelSeries 案 → §Cleansheet section)
Step 1
製程輸入
~5 min
Step 2
IDL Matrix
~3 min
Step 3
設備 binding
~4 min
Step 4
耗材 binding
~2 min
Step 5
Compute 5 區
~10 min
Step 6
結果矩陣
~5 min
📚 本手冊每 Step 涵蓋
Step 1 · 製程輸入
5 slides
• §A Excel 截圖對應
• 可即時編輯
• 改 TAKT → DL 自動動
Step 2 · IDL Matrix
4 slides
• 17 角色 × 9 製程
• 153 格 multiplier
• 初始抄 Excel J64-Z83
Step 3 · 設備 binding
5 slides
• 廠 master 58 件
• 案內 28 件
• line_qty × qty_per_line
Step 4 · 耗材 binding
3 slides
• 17 件配置
• annual_usage
• 對應 Consumables sheet
Step 5 · Compute
10 slides
• 5 區公式逐步驟
• A DL 9 / B IDL 4 / C Equip 6
• D Fac 6 / E Others 4 / F Total 4
Step 6 · 結果矩陣
4 slides
• 9×9 cost component
• SMT/Assy roll-up
• Total Cost waterfall
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
2 / 36

## Slide 3
開始前 · 必要前提
Step 1 之前 · Phase A/B/C 必須完成(本手冊不重複講 · 看 v1 手冊)
🏗️ Phase A 廠 master 已建
・ CN 廠 baseline 已 import (Rival 3+ Cleansheet xlsx → SupplierBaseInput / IDL 17 / 設備 58 / 耗材 17) ・ 製程目錄 10 項 enum 已建 ・ MOUSE_STD 模板已建 → 確認:Admin → Factory Baselines → CN-2024Q4 status=active
📂 Phase C 案 case_factory 已開
・ BPM 已開 SteelSeries Rival 3+ project ・ case_factory 已建(CN baseline 鎖住) ・ process_template = MOUSE_STD ・ qty_scenarios 配 LOW(100K) + HIGH(418K) ・ pkg_versions 配 RETAIL(商包)+ BULK(工包) → 確認:project 開啟 · §customer 已填
📥 BOM xlsx 已 import
・ RD 上傳 BOM xlsx ・ AI 解析 22 子料 + ERP 比對完 ・ §variants 已標(EE BOM shared / ME BOM per_variant) ・ §BOM 採購策略已選定 → 確認:§BOM section status = done
⚠️ 若以上未完成 · 請先回 §workflow_checklist Phase A-C · 完成後再回 §Cleansheet 進 Step 1
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
3 / 36

## Slide 4
STEP 1
案級製程輸入 · 概念
9 製程 × 22 欄位 · 對應 Rival 3+ Excel Cleansheet sheet §A 上半
💡 為什麼要這步?
製程輸入是 MVA 計算的 source of truth — 系統靠這些 變數跑 DL/IDL/Equipment/Facility 4 區公式。 每個製程要填 22 個欄位,分 6 群組: ⏱ Staffed Hours (4 欄) working hr/day · days/wk · hrs/wk(計算)· shifts ⚡ Throughput (4 欄) TAKT · UPH(計算)· Yield · Efficiency 📊 Volume (4 欄,3 個計算) Annual demand · avg/wk · max/wk · 安全係數 👷 DL Config (4 欄) DL/shift · debug DL · functional DL · lines 👔 IDL Line-dep (4 欄) Line Leader · Tech · Supervisor · TAKT 來源 🕒 SEA Hours (4 欄,2 derived) SEA day/wk · 註記 · baseline 引用
📊 對應 Excel Cleansheet sheet §A
A. Direct Labor Cost: PCBA + Box Build + Debug SMT Wave Router Laser BB-Assy ─── Staffed Hours ────────────────────────────── Working hr/day 23 20 20 20 20 Working days/week 6.67 6.67 6.67 6.67 6.00 Working hr/week (calc) 153 133 133 133 120 Shifts per day 2 2 2 2 1 ─── Throughput ───────────────────────────────── TAKT time (s) 8.64 12.00 24.00 4.00 19.00 UPH (calc) 388 279 140 838 176 Yield % 98% 98% 98% 98% 98% Efficiency % 95% 95% 95% 95% 95% ─── Volume ───────────────────────────────────── Annual Demand 418,000 (per case_factory) Avg weekly 8,360 Max weekly demand 10,032 ← Avg × 1.2
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
4 / 36

## Slide 5
STEP 1
案級製程輸入 · 進入 UI
在 §Cleansheet section 內 · 找 [Step 1 製程輸入] step pill
🎯 點什麼:Cleansheet section → Step pill navigator → 「📋 Step 1 製程輸入」
┌────── §Cleansheet (MVA 計算 · v0.7 qty-aware) ──────────────────────────┐ │ [CN][VN][TW] [📥 Re-import] [🔄 Compute] [🔒 Lock] │ │ │ │ CN Factory: CN-2024Q4 · Effective 2024-10-11 · DL wage $4.95/hr · ... │ │ │ │ 📊 Qty Scenario: [低批量 100K][高批量 418K ●] │ │ │ │ [MVA Total $1.8558] [SGA+Profit $1.6855] [SMT MVA] [Assy MVA] │ │ │ │ 🎬 MVA 操作每一步展開 · 點 step 看該階段 EPM 實際輸入 / 系統實際算什麼 │ │ │ │ ╔════════════════════╗ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────┐ │ │ ║ 📋 Step 1 製程輸入 ║ │ 👥 Step 2│ │ 🏭 Step 3│ │ 📦 Step 4│ │⚙Step 5│ │ │ ║ ← 點這個 ║ │ IDL matrx│ │ 設備 │ │ 耗材 │ │Compute│ │ │ ╚════════════════════╝ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────┘ │ │ │ │ ━━━━━━━━━━ Panel 1 內容展開 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
✏️ Step pill 為 v0.10 新加 · 點任一 pill 切換顯示對應 panel · 預設停在 Step 1 💡 若 case 非 CN · Step pill 也會展示 · 但內容是唯讀(等真實 xlsx 後可編輯)
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
5 / 36

## Slide 6
STEP 1
案級製程輸入 · 6 群組 22 欄位
Step 1 panel 內主體 · 每群組 4 欄 · derived 欄(紫色)系統自算
⏱ Staffed Hours
Working hours per day
23
Working days per week
6.67
Working hours per week
153.41
(derived)
Shifts per day
2
⚡ Throughput
TAKT time (s)
8.64
UPH (units/hour)
388.06
(derived)
Yield %
0.98
Efficiency rate
0.95
📊 Volume
Annual demand
418,000
(derived)
Avg weekly demand
8,360
(derived)
Max weekly demand
10,032
(derived)
(Max = Avg × 1.2)
安全係數
(derived)
👷 DL Config
DL / shift
10
Debug DL / shift
3
Functional DL / shift
2
Lines / debug lines
1 / 0
(derived)
👔 IDL Line-dep
Line Leader / shift
0.5
Technician / shift
0.5
Supervisor / day
0.25
TAKT 來源
SMT Flow!I3
(derived)
🕒 SEA Hours
SEA hours / day
10
SEA hours / week
60
(SEA 常數)
註記
(derived)
baseline 引用
✓ active
(derived)
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
6 / 36

## Slide 7
STEP 1
案級製程輸入 · ✏️ 即時編輯 demo
改 TAKT / Yield → 自動重算 DL_CPU → 影響 §Step 6 矩陣 · v0.10 新加
🎬 操作步驟(以 SMT_MAIN 為例)
1️⃣ 點製程 tab「SMT 主板貼裝」(預設已選) 2️⃣ 在「⚡ Throughput」群組找「TAKT time (s)」 當前值 8.64 → 點 input 改成 10.00 3️⃣ 系統立即: • UPH 自動重算 388 → 335 (derived 紫色) • 製程 tab「SMT」右上角出現橘色小圓點 • 頂部出現「✏ 已改」徽章 4️⃣ 下方「🎯 即時重算預覽」橫條: baseline DL/unit: $0.148 → 新算: $0.171 ↑ 15.5% 5️⃣ 切到 Step 6 結果矩陣 ↘ DL_CPU 列 SMT 欄位 自動同步 $0.148 → $0.171 MVA Total 自動更新 6️⃣ 不滿意 → 點「⟲ Reset 本製程」或 「⟲ Reset ALL」清掉所有 override
🎯 即時重算預覽 UI mockup
┌─ Throughput ─────────────────────────────┐ │ TAKT time (s) [10.00 ▾ ] s │ ← 改了 · 底色變黃 │ UPH (units/hour) 335.31 (derived) │ ← 紫色 · 自動算 │ Yield % 0.98 │ │ Efficiency rate 0.95 │ └──────────────────────────────────────────┘ ┌─ 🎯 即時重算預覽 ────────────────────────┐ │ baseline DL/unit: $0.1480 │ │ → 新算: $0.1710 ↑ 15.5% │ │ [⟲ Reset 本製程]│ └──────────────────────────────────────────┘ ╔══ Step 6 · 9×9 結果矩陣 ═════════════════╗ ║ SMT Wave ... ║ ║ DL_CPU $0.1710 $0.349 ... ║ ← 自動同步 ║ (改前 0.148) ║ ║ IDL_CPU $0.044 ... ║ ║ ... ║ ║ MVA Σ $1.879 ↑ vs $1.856 ║ ╚══════════════════════════════════════════╝ ✅ schema 邏輯: UPDATE bom_cs_case_process SET takt_seconds = 10.00 WHERE case_factory_id = ? AND process_code = 'SMT_MAIN' → cs_run.dirty = 1 (等下次 Compute 重算)
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
7 / 36

## Slide 8
STEP 1
案級製程輸入 · 寫入 DB
對應 bom_cs_case_process schema · UPDATE 觸發 cs_run.dirty=1
🗄️ bom_cs_case_process — 案級製程設定主表
-- Oracle 23 AI · NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY CREATE TABLE bom_cs_case_process ( case_factory_id NUMBER REFERENCES bom_cs_case_factory(case_factory_id) ON DELETE CASCADE, process_code VARCHAR2(40) REFERENCES bom_process_catalog(process_code), step_order NUMBER NOT NULL, -- ⏱ Staffed Hours (4 欄) working_hours_per_day NUMBER(5,2), -- 23 (SMT 23hr · BB 20hr) working_days_per_week NUMBER(5,2), -- 6.67 (SMT 6.67d · BB 6.00d) shifts_per_day NUMBER(2), -- 2 (SMT 2 shifts · BB 1 shift) -- ⚡ Throughput (3 欄,UPH derived) takt_seconds NUMBER(10,4), -- 8.64 yield_pct NUMBER(5,4), -- 0.98 efficiency_pct NUMBER(5,4), -- 0.95 -- 👷 DL Config (5 欄) dl_per_shift NUMBER(5,2), -- 10 debug_dl_per_shift NUMBER(5,2), -- 3 functional_dl_per_shift NUMBER(5,2), -- 2 lines_installed NUMBER(3) DEFAULT 1, debug_lines_installed NUMBER(3) DEFAULT 0, -- 👔 IDL Line-dep (3 欄) line_leader_per_shift NUMBER(5,2), -- 0.5 technician_per_shift NUMBER(5,2), -- 0.5 supervisor_per_day NUMBER(5,2), -- 0.25 -- 🕒 SEA Hours (2 欄) sea_hours_per_day NUMBER(5,2) DEFAULT 10, sea_hours_per_week NUMBER(5,2) DEFAULT 60, -- TAKT 來源(文字註記) takt_source VARCHAR2(80), -- 'SMT Process Flow!I3' notes CLOB, PRIMARY KEY (case_factory_id, process_code) ); -- Annual Demand 是 case_factory level(不在製程表) -- → bom_cs_case_factory.annual_demand · 影響所有製程的 demand 計算
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
8 / 36

## Slide 9
STEP 2
IDL × 製程 multiplier matrix · 概念
17 角色 × 9 製程 = 153 個 multiplier · 案級配置
💡 為什麼要 matrix?
IDL(Indirect Labor)= 間接人力 · 不直接動產線。 問題:廠 OPS 經理 1 個人,工廠所有製程都吃他的薪水 怎麼分攤? 解法:設「multiplier」表示該角色花多少比例 服務該製程。 範例: OPS_MGR(廠 OPS 經理 $60,320/年) × SMT 0.08 (花 8% 時間管 SMT) × Wave 0.04 × BB Assy 0.125 × ... → SMT 製程吃他 $60,320 × 0.08 = $4,826/年 17 個角色: • CENTRAL service(廠級共用) OPS_MGR · HR · FIN · IT · ADMIN · SECURITY · JANITOR · CANTEEN · DRIVER · NURSE • MFG IDL(製造相關) SEC_MGR_SMT · SEC_MGR_BB · ENGINEER · PE_ENG · QE_ENG · PLANNER · STOREKEEPER 每角色每製程一個 multiplier · 共 153 格
📊 matrix UI 示意(顏色越深 multiplier 越大)
IDL Role 年薪 SMT Wave Router Laser BB-Assy ───────────────────────────────────────────────────── OPS_MGR $60,320 0.080 0.040 0.040 0.040 0.125 SEC_MGR_SMT $42,500 ███ 0.200 0.150 0.100 — SEC_MGR_BB $42,500 — — — — ███ ENGINEER $24,440 0.300 0.100 0.080 0.040 0.200 PE_ENG $24,440 0.250 0.080 0.050 0.030 0.150 QE_ENG $24,440 0.100 0.030 0.020 0.010 0.080 PLANNER $19,000 0.060 0.030 0.020 0.010 0.080 STOREKEEPER $14,500 0.050 0.030 0.020 0.010 0.100 HR_MGR $28,000 0.040 0.020 0.020 0.020 0.060 FIN_MGR $32,000 0.025 0.015 0.015 0.015 0.040 IT_MGR $30,000 0.030 0.015 0.015 0.015 0.050 ADMIN $13,500 0.030 0.015 0.015 0.015 0.045 SECURITY $9,800 0.020 0.015 0.015 0.015 0.030 JANITOR $8,800 0.040 0.030 0.030 0.030 0.050 CANTEEN $9,800 0.035 0.020 0.020 0.020 0.050 DRIVER $12,000 0.020 0.010 0.010 0.010 0.030 NURSE $14,000 0.015 0.010 0.010 0.010 0.025 ───────────────────────────────────────────────────── Col Σ 1.10 0.63 0.49 0.39 1.32
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
9 / 36

## Slide 10
STEP 2
IDL matrix · UI 操作
進 Step 2 panel · 看 153 格 matrix · 顏色漸層輔助判讀
🎯 點什麼:Step 1 → Step pill「👥 Step 2 IDL Matrix」
╔════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗ ║ 👥 Step 2 · IDL × 製程 Multiplier Matrix ║ ║ 17 角色 × 9 製程 · 對應 Excel rows 64-83 · 案級配置 ║ ║ 17 角色 × 9 製程 = 153 格 ║ ╠════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╣ ║ IDL 角色 年薪 USD SMT Wave Router Laser BB-Assy BB-Test Mat Q-SMT Q-BB Row Σ║ ║ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────║ ║ 廠 OPS 經理 $60,320 0.080 0.040 0.040 0.040 0.125 0.080 0.080 0.020 0.020 0.523║ ║ SMT 段經理 $42,500 0.500 0.200 0.150 0.100 0 0 0 0.050 0 1.000║ ║ ... ... ... ...║ ║ ║ ║ Col Σ(per process) 1.10 0.63 0.49 0.39 1.32 ... ║ ╚════════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝ 📌 顏色漸層:multiplier 越大 → 紫色越深 · 0 → 灰色「—」 → 一眼看出哪角色重押哪製程(如 SMT 段經理重押 SMT_MAIN)
💡 判讀技巧: • 每列 Row Σ = 該角色「總負載」· 不該 > 1.0 (代表他超過自己 100% 工時 → 異常) • 每欄 Col Σ = 該製程吃多少 IDL · 跨案比較 / SMT 重複用同樣 IDL → 利用率好 • 0(灰色)= 該角色完全不碰該製程(例 SMT 段經理不碰 BB Test)
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
10 / 36

## Slide 11
STEP 2
IDL matrix · 初始化策略
首次開案 · 抄 Excel J64-Z83 · 後續 EPM 在 UI 編
🎯 153 格 multiplier 不可能從 0 填 · 系統提供 2 種 seed 策略
✅ 策略 A:Excel import (首次)
• 首次開案,廠 EPM 的歷史 Cleansheet xlsx J64-Z83 已有完整 multiplier matrix (該廠之前所有案累積的經驗值) • 系統 import 時自動抄這 153 格進 bom_cs_case_idl_alloc 表 (case_factory_id, process_code, role_code, multiplier) • 後續若同廠開類似案 → 沿用相同 seed • 適用: ✓ 廠級首份 baseline 已 import ✓ 案產品類型相近(都做滑鼠 / 都做鍵盤) ✓ EPM 信任歷史值 • 後續 EPM 在 UI 改 · 不回 Excel
⚠️ 策略 B:模板 default (新類型)
• 廠沒做過這類產品 / 案產品差異大 • 系統用 process_template 預設值: MOUSE_STD 模板 → SMT 重押 0.5,BB 輕押 KEYBOARD_STD → 倒過來 WHOOP_WEARABLE → 模組多 + FATP 重押 • EPM 需做更多手工調整 • 適用: ✗ 廠首次做這類產品 ✗ 沒歷史可參考 ✓ 新廠 import 後第一個案 • 警告:multiplier 可能太離譜 → Phase E Compute 後跑 regression test vs 廠平均 MVA · > 30% 差異需 EPM 解釋
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
11 / 36

## Slide 12
STEP 2
IDL matrix · 寫入 DB
案級 153 row · 廠級角色定義 + 案級 multiplier 兩層
🗄️ bom_factory_idl_role(廠級)+ bom_cs_case_idl_alloc(案級)
-- (1) 廠級 IDL 角色定義 · 17 列 / 廠 / baseline 版本 CREATE TABLE bom_factory_idl_role ( baseline_id NUMBER REFERENCES bom_factory_baseline(baseline_id) ON DELETE CASCADE, role_code VARCHAR2(40), -- 'OPS_MGR', 'SEC_MGR_SMT', ... display_name_en VARCHAR2(100), category VARCHAR2(40), -- MFG_IDL / CENTRALIZED_SERVICE annual_rate_usd NUMBER(15,2), -- $60,320 ← 廠 EPM 年度更新 weekly_rate_usd NUMBER(15,2), -- annual / 50 PRIMARY KEY (baseline_id, role_code) ); -- (2) 案級 multiplier matrix · 一案 153 列 (17 × 9) CREATE TABLE bom_cs_case_idl_alloc ( case_factory_id NUMBER REFERENCES bom_cs_case_factory(case_factory_id) ON DELETE CASCADE, process_code VARCHAR2(40) REFERENCES bom_process_catalog(process_code), role_code VARCHAR2(40), -- 對應 bom_factory_idl_role.role_code multiplier NUMBER(10,6), -- 0.08, 0.125, 0.005 ... PRIMARY KEY (case_factory_id, process_code, role_code) ); -- Step 2 完成後 · 案級 153 列寫入 -- 計算引擎(Step 5 區 B) JOIN 兩表: -- SELECT SUM(r.annual_rate_usd × a.multiplier) AS idl_annual_for_process -- FROM bom_cs_case_idl_alloc a -- JOIN bom_factory_idl_role r ON r.role_code = a.role_code -- WHERE a.case_factory_id = ? AND a.process_code = ? -- 範例:SMT_MAIN 製程的 IDL 年成本 -- = OPS_MGR $60,320 × 0.08 -- + SEC_MGR_SMT $42,500 × 0.500 -- + ENGINEER $24,440 × 0.300 -- + ... (17 角色 SUMPRODUCT) -- = $51,234 / 年 → / 50 / weekly_output = $0.0436 / unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
12 / 36

## Slide 13
STEP 3
案級設備 binding · 概念
廠 master 58 件 → 案級挑 28 件 · 每件設 line_qty × qty_per_line
💡 雙層架構 · 為什麼?
廠 master(bom_factory_equipment)= 廠內所有設備 案級 binding(bom_cs_case_equipment)= 本案用多少 問題:DEK 印刷機是同一台 · SteelSeries 案吃 50% Razer 案吃 50% · capacity 怎麼算? 解法:廠級存設備本身 · 案級存「我這案佔用 line_qty」 範例(DEK 印刷機): 廠 master: desc='DEK Horizon 03i Printer' acq_cost=$84,000 · life=6 yrs SteelSeries 案 binding: line_qty=1 · qty_per_line=1 Razer 案 binding: line_qty=0.5 · qty_per_line=1 (共用) → 折舊算法: SteelSeries 案吃 $84k / 6 × 1×1 = $14k/年 Razer 案吃 $84k / 6 × 0.5×1 = $7k/年 合理分攤 → 跨案分析: 同款 DEK 跨多案 utilization 一秒可查
📊 設備分類(6 type)
EQUIPMENT
廠 28 件
主機設備
高額 · DEK / FUJI NXT / Reflow
FIXTURE
廠 8 件
治具
工裝 · ESD Tray / 模具
TOOLING
廠 5 件
工具
Test fixture / Microscope
CARRIER
廠 4 件
載具
ESD Tray / Carrier (752 個/line)
STENCIL
廠 3 件
鋼網
SMT 印刷模板(壽命短)
MRO
廠 10 件
MRO 物料
UPS / 壓縮空氣罐 / 廠級共用
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
13 / 36

## Slide 14
STEP 3
設備 binding · 廠 master view
v0.10 新加 · 點 [🏭 廠 master] toggle 看廠 58 件全清單
🎯 點什麼:Step 3 panel → toggle bar 切 [🏭 廠 master (58 件 · 可選用)]
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🏭 Step 3 · 設備 binding │ │ 廠 master 58 件 · 對應 bom_factory_equipment(本案未用的灰色) │ │ 廠 58 件 · 廠 acq Σ $3.85M │ │ │ │ [📋 案級 (28 件用於本案)] [🏭 廠 master (58 件 · 可選用) ●] │ │ │ │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ Equipment 描述 Type Process 案內 Line Qty Life ││ │ │ ─────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ │ │ DEK Horizon 03i Printer EQUIP SMT_MAIN ✓ 1 1 6yr ││ ← 案內(亮) │ │ FUJI NXT M3S×6 + M6S×1 EQUIP SMT_MAIN ✓ 1 1 6yr ││ │ │ SPI TRI-7007 EQUIP SMT_MAIN ✓ 1 1 6yr ││ │ │ ... ││ │ │ DEK ELA Auto Printer EQUIP SMT_MAIN — — — 6yr ││ ← 案外(灰) │ │ Universal Genesis P&P EQUIP SMT_MAIN — — — 6yr ││ 廠 master · 本案未選 │ │ Koh-Young SPI 8030 EQUIP SMT_MAIN — — — 6yr ││ │ │ ... ││ │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘│ │ │ │ ↳ 廠 master schema: bom_factory_equipment 全廠 58 件 │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
💡 用途:看到「廠級有 30 件本案沒用」· 可能本案漏選 · 或證明本案精簡
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
14 / 36

## Slide 15
STEP 3
設備 binding · 案級 view
預設視角 · 案內 28 件 · 每件設 line_qty / qty_per_line / 案內小計
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 🏭 Step 3 · 設備 binding · 案內 28 件 · 案內 acq Σ $1.6M │ │ │ │ [📋 案級 (28 件用於本案) ●] [🏭 廠 master (58 件 · 可選用)] │ │ │ │ Equipment 描述 Type Process Line qty Qty/line Life Acq Cost 案內小計│ │ ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ DEK Horizon 03i Printer EQUIP SMT_MAIN 1 1 6 $84,000 $84,000│ │ FUJI NXT M3S×6 + M6S×1 EQUIP SMT_MAIN 1 1 6 $1,013k $1,013k│ │ SPI TRI-7007 (Solder Paste) EQUIP SMT_MAIN 1 1 6 $68,852 $68,852│ │ Heller Reflow Oven Mark5 EQUIP SMT_MAIN 1 1 6 $158,000 $158k │ │ ESD Tray (carrier) CARRIER SMT_MAIN 1 752 3 $18.5 $13,912│ ← qty/line=752 │ ... │ │ Wave Solder ERSA VS280-A EQUIP WAVE_SOLDER 1 1 8 $135,000 $135k │ │ ... │ │ EMI/EMC Chamber (shared) EQUIP BB_TEST 0.3 1 10 $480,000 $144k │ ← 跨案共用 30% │ X-Ray Pass-thru (TR7500S) EQUIP Q_SMT 0.5 1 8 $285,000 $143k │ ← 跨案 50% └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
💡 line_qty / qty_per_line 怎麼填? • line_qty:本案吃這台設備多少「線」· 跨案共用設備 → 用小數(0.3 = 吃 30% capacity) • qty_per_line:該線需要幾台這設備(ESD Tray 一線需 752 個 carrier · 設備數 ≠ 1) • life_yrs:可 override 廠 master default(汰換 / 客戶壓力提早攤提) • acq_cost:可 override(汰換 / 議價 / 客供設備 = $0) → 折舊算法(Step 5 區 C):depreciation = line_qty × qty_per_line × acq_cost / life_yrs
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
15 / 36

## Slide 16
STEP 3
設備 binding · 怎麼挑 / 怎麼填
從廠 master 挑 → 設 line_qty/qty_per_line → 可 override
🎬 EPM 操作流程(以 SMT_MAIN 製程為例)
1️⃣
切到廠 master view
看廠級 58 件 · 過濾 process=SMT_MAIN · 有 12 件 SMT 設備可選
2️⃣
案內必選的「線級」設備
DEK / FUJI NXT / SPI / Reflow / AOI · 一條 SMT 線必備 → 全勾
3️⃣
案內必選的「個數型」設備
ESD Tray / Stencil → 用 qty_per_line(本案 PCB 一線需 752 個 ESD Tray)
4️⃣
案內可選的「shared」設備
X-Ray / EMI Chamber → line_qty < 1(本案佔 50% / 30%)
5️⃣
若廠級無此設備 → 先回廠 master 加
Admin → Factory Equipment → Add new equipment
6️⃣
可 override 廠 master default
acq_cost / life_yrs · 案內議價或壓力提早攤提時用
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
16 / 36

## Slide 17
STEP 3
設備 binding · 寫入 DB
廠 master + 案級 binding 兩層 schema
🗄️ bom_factory_equipment(廠級)+ bom_cs_case_equipment(案級)
-- (1) 廠級設備 master · 跨案共用 · 58 列 / 廠 CREATE TABLE bom_factory_equipment ( equipment_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, factory_code VARCHAR2(10) REFERENCES bom_factory(factory_code), equipment_code VARCHAR2(80), -- 廠內編號 description VARCHAR2(500), -- 'DEK Horizon 03i Printer' manufacturer VARCHAR2(100), -- 'DEK' model VARCHAR2(100), -- 'Horizon 03i' part_no VARCHAR2(80), equipment_type VARCHAR2(40), -- EQUIPMENT/FIXTURE/TOOLING/CARRIER/STENCIL/MRO custom_or_standard VARCHAR2(20), -- CUSTOM / STANDARD default_process_code VARCHAR2(40), -- 'SMT_MAIN' acquisition_cost_usd NUMBER(15,2), -- $84,000 ← 廠 EPM 月度更新 salvage_value_usd NUMBER(15,2) DEFAULT 0, default_useful_life_yrs NUMBER(5,2), -- 6 is_active NUMBER(1) DEFAULT 1 ); -- (2) 案級設備 binding · 案內挑 + 設量 + 可 override · 28 列 / 案 CREATE TABLE bom_cs_case_equipment ( case_factory_id NUMBER REFERENCES bom_cs_case_factory(case_factory_id) ON DELETE CASCADE, equipment_id NUMBER REFERENCES bom_factory_equipment(equipment_id), process_code VARCHAR2(40), -- 可改廠 master default line_qty NUMBER(5,2), -- 1.0 / 0.5 / 0.3 ← 跨案共用比例 qty_per_line NUMBER(5), -- 752 (ESD Tray) useful_life_override_yrs NUMBER(5,2), -- NULL → 用廠 default 6 yr acquisition_cost_override_usd NUMBER(15,2), -- NULL → 用廠 default $84,000 notes CLOB, PRIMARY KEY (case_factory_id, equipment_id) ); -- (3) 計算引擎(Step 5 區 C)JOIN 兩表: SELECT SUM(e.line_qty × e.qty_per_line × COALESCE(e.acquisition_cost_override_usd, m.acquisition_cost_usd) × 0.05) AS annual_mro, -- MRO 廠政策 5% SUM(e.line_qty × e.qty_per_line × COALESCE(e.acquisition_cost_override_usd, m.acquisition_cost_usd) / COALESCE(e.useful_life_override_yrs, m.default_useful_life_yrs)) AS annual_depr FROM bom_cs_case_equipment e JOIN bom_factory_equipment m ON m.equipment_id = e.equipment_id WHERE e.case_factory_id = ? AND e.process_code = ?;
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
17 / 36

## Slide 18
STEP 4
案級耗材 binding · 概念
17 件耗材 · annual_qty × unit_cost = 年成本 · /unit 計算
💡 為什麼分耗材跟設備?
設備:資產 · 一次買進 · 折舊攤提 · cost 算 Equipment 區 耗材:消費 · 每年買掉 · 直接吃成本 · cost 算 Facility 區 D (Indirect Materials) 耗材特徵: • 用量大 (錫膏每年 280 KG) • 單價低 (錫膏 $52/KG) • 隨年量 scale(年量 × 2 → 耗材 × 2) 對比設備(DEK $84K · 6 年攤提 · 不隨年量變): 耗材完全 demand-driven · 年量 100K → 耗材年成本 X 年量 418K → 耗材年成本 4.18X 17 件耗材: • 錫膏 / 錫條 / 助焊劑 (SMT 必備) • 螺絲 / 熱熔膠 / OPP 袋 (BB Assy) • 測試 cable / 校正器材 (BB Test) • Pallet / 纏繞膜 (Material Mgmt) • Probe / 樣品袋 (Quality)
📊 17 件耗材對 SteelSeries 案
Consumable UOM Proc Annual qty Unit$ 年成本 ───────────────────────────────────────────────────────────────────── 錫膏 Solder Paste SAC305 (500g) KG SMT 280 $52.00 $14,560 清潔劑(鋼網) L SMT 85 $8.50 $722 錫條 Wave Solder Bar KG Wave 420 $28.00 $11,760 助焊劑 Flux L Wave 65 $12.50 $812 分板膠 / 刀片 PCS Router 1,200 $3.20 $3,840 雷射護目鏡 PCS Laser 24 $35.00 $840 螺絲 M2×6mm PCS BB-Assy 2,508,000 $0.005 $12,040 熱熔膠條 KG BB-Assy 180 $6.20 $1,116 OPP 防靜電袋 PCS BB-Assy 418,000 $0.018 $7,524 氣動工具油 L BB-Assy 24 $22.00 $528 測試 cable (USB-A) PCS BB-Test 60 $3.50 $210 校正器材 PCS BB-Test 12 $85.00 $1,020 Pallet 棧板 PCS Mat-Mgmt 800 $8.50 $6,800 纏繞膜 ROLL Mat-Mgmt 240 $12.00 $2,880 ICT Probe PCS Q-SMT 600 $1.20 $720 品保樣品袋 PCS Q-BB 60 $0.45 $27 X-Ray 底片 PCS Q-SMT 480 $12.00 $5,760 Σ Total 年成本 $71,159 ÷ Annual Demand 418,000 - = per unit $0.0017
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
18 / 36

## Slide 19
STEP 4
耗材 binding · UI + 操作
Step 4 panel · 17 件 list + 年總成本 Σ + per unit
🎯 操作流程:從廠 master 17 件耗材 binding 進案 · 設 annual_qty
┌─ 📦 Step 4 · 案級耗材 binding ────────────────────────────────────┐ │ 17 件耗材 · 年總成本 Σ $71.2k │ │ │ │ ID Description UOM Proc Annual qty Unit cost │ │ ──────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ C01 錫膏 Solder Paste KG SMT_MAIN 280 $52.0000 │ │ C02 清潔劑(鋼網) L SMT_MAIN 85 $8.5000 │ │ C03 錫條 Wave Solder KG WAVE_SOLDER 420 $28.0000 │ │ C04 助焊劑 Flux L WAVE_SOLDER 65 $12.5000 │ │ C05 分板膠 / 刀片 PCS ROUTER... 1,200 $3.2000 │ │ ... │ │ │ │ Σ TOTAL $71,159 │ │ ÷ Annual 418K $0.0017/unit │ └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘
🎬 操作步驟
1️⃣ 廠 EPM 第一次 import 時 Consumables sheet → 系統自動建廠 master 17 件 unit_cost / UOM / annual_usage_default 2️⃣ 案級 binding 預設帶入廠 master 17 件 annual_qty 從 default 帶 · EPM 視案調整 (年量大 → 耗材按比例增) 3️⃣ 動態欄位 • annual_qty:本案年用量 (預設 = 廠 default · 可改) • unit_cost_override_usd:可改 (供應商換 / 議價 / 客供 = 0) 4️⃣ 系統算 年成本 = annual_qty × COALESCE(override, 廠 master.unit_cost) Σ → / Annual demand → /unit 5️⃣ 跑 Step 5 區 D · 寫入 IND_MAT cost_per_unit_usd 6️⃣ 若耗材廠裡新增 → 先回廠 master 加
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
19 / 36

## Slide 20
STEP 4
耗材 binding · 寫入 DB
bom_factory_consumable + bom_cs_case_consumable
🗄️ bom_factory_consumable(廠級)+ bom_cs_case_consumable(案級)
-- (1) 廠級耗材 master · 跨案共用 CREATE TABLE bom_factory_consumable ( consumable_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, factory_code VARCHAR2(10) REFERENCES bom_factory(factory_code), consumable_code VARCHAR2(80), description VARCHAR2(500), -- '錫膏 Solder Paste SAC305 (500g)' default_process_code VARCHAR2(40), -- 'SMT_MAIN' unit_cost_usd NUMBER(15,4), -- $52.0000 / KG ← 廠 EPM 月度更新 unit_of_measure VARCHAR2(20), -- KG/L/PCS/ROLL annual_usage_default NUMBER, -- 280 (廠級每年消耗量,參考) is_active NUMBER(1) DEFAULT 1 ); -- (2) 案級耗材 binding · 案內 17 件 CREATE TABLE bom_cs_case_consumable ( case_factory_id NUMBER REFERENCES bom_cs_case_factory(case_factory_id) ON DELETE CASCADE, consumable_id NUMBER REFERENCES bom_factory_consumable(consumable_id), process_code VARCHAR2(40), annual_usage_qty NUMBER(15,4), -- 280 ← 案級可改 · 年量大 → 多用 unit_cost_override_usd NUMBER(15,4), -- NULL → 用廠 default · 議價時 override notes CLOB, PRIMARY KEY (case_factory_id, consumable_id) ); -- (3) 計算引擎(Step 5 區 D · IND_MAT)JOIN: SELECT SUM(c.annual_usage_qty × COALESCE(c.unit_cost_override_usd, m.unit_cost_usd)) AS annual_indirect_materials FROM bom_cs_case_consumable c JOIN bom_factory_consumable m ON m.consumable_id = c.consumable_id WHERE c.case_factory_id = ? AND c.process_code = ?; -- → / Annual demand → per unit -- 範例 SMT_MAIN:錫膏 + 清潔劑 = ($14,560 + $722) / 418,000 = $0.0365/unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
20 / 36

## Slide 21
STEP 5
Compute Trace · 5 區公式 overview
A DL · B IDL · C Equipment · D Facility · E Others · F Total
🧮 6 個 zone tabs · 對應 Cleansheet Excel 5 區公式 + 1 個 Total Roll-up
區 A
9 步
👷 Direct Labor
→ schema: DL_CPU
Excel ref: C58 (對應 Excel)
DL_wage × SEA × Total_DL × mult1 × mult2 / weekly_output
區 B
4 步
👥 Indirect Labor
→ schema: IDL_CPU
Excel ref: Y70
Σ(role.annual × multiplier) / 50 / weekly_output
區 C
6 步
🏭 Equipment
→ schema: EQUIP_MRO + DEPR
Excel ref: H90/H91
(Σ acq×5% + Σ acq/life) × line_qty × qty/line / annual_output
區 D
6 步
🏗️ Facility + Ind Mat
→ schema: FACILITY + IND_MAT
Excel ref: J100
(sqft × $/sqft + Σ consumable_annual) / annual_output
區 E
4 步
📦 Others (Common)
→ schema: FREIGHT + VAT + LOSS
Excel ref: J107 / J110 / J114
freight/demand + motherboard×vat/18 + motherboard×loss · 全廠
區 F
4 步
💰 Total Roll-up
→ schema: TC
Excel ref: C125
motherboard + MVA + motherboard×sga% + (MVA+motherboard)×profit%
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
21 / 36

## Slide 22
STEP 5
區 A · Direct Labor · 9 步驟
compute_dl_cost(SMT_MAIN) · 用 CN $4.95/hr · 對應 SD §7.2
🎯 EPM 點「▶ 下一步」9 次 · 系統逐步揭露中間值
1
UPH (units / hour)
Cleansheet!C14
公式: 3600 / TAKT × Yield × Eff
↳ 3600 / 8.64 × 98% × 95% = 388.06
2
Max output / line / week
Cleansheet!C21
公式: Working hr/wk × UPH
↳ 153.41 × 388.06 = 59,531
3
Demand max/wk
Cleansheet!C18-20
公式: Annual / 50 × 1.2
↳ 418,000 / 50 × 1.2 = 10,032
4
Lines installed
Cleansheet!C23
公式: ROUNDUP(max / max_output_per_line)
↳ ROUNDUP(10,032 / 59,531) = 1
5
Weekly output
Cleansheet!C24
公式: max_output_per_line × lines
↳ 59,531 × 1 = 59,531
6
Total DL / day
Cleansheet!C33
公式: (DL×lines×shifts) + (debug×debug_lines×shifts) + (functional×shifts)
↳ (10×1×2) + (3×0×2) + (2×2) = 24
7
Multiplier 1 + 2
C50, C51
公式: mult1 = (Whr/2 × 6) / SEA_wk
↳ mult1 = (23/2 × 6)/60 = 1.15 mult2 = (10×6.67)/60 = 1.112
8
DL cost / week
Cleansheet!C56
公式: DL_wage × SEA_wk × Total_DL × mult2 × mult1
↳ $4.95 × 60 × 24 × 1.112 × 1.15 = $9,116
9
DL cost / unit
Cleansheet!C58 (FINAL)
公式: (DL/wk + IDL_line_dep) / weekly_output
↳ ($9,116 + $645) / 59,531 = $0.1640
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
22 / 36

## Slide 23
STEP 5
區 B · Indirect Labor · 4 步驟
compute_idl_cost(SMT_MAIN) · 17 角色 SUMPRODUCT
🎯 切到 zone B → 跑 4 步 → 寫入 IDL_CPU
1
17 角色 × multiplier × 年薪
Cleansheet rows 64-83
公式: Σ (role.annual × multiplier(role, process))
↳ OPS_MGR $60,320 × 0.080 = $4,826 + SEC_MGR_SMT $42,500 × 0.500 = $21,250 + ENGINEER $24,440 × 0.300 = $7,332 + ... (17 角色 SUMPRODUCT) = $51,234 / yr
2
IDL per week
Cleansheet!Y70
公式: IDL_annual / 50
↳ $51,234 / 50 = $1,025 / wk
3
Weekly output (從 §A.5 帶)
§A Step 5
公式: Whr/wk × UPH × lines
↳ 153.41 × 388.06 × 1 = 59,531 u/wk
4
IDL cost / unit (FINAL)
Cleansheet!Y70/C24
公式: IDL_per_week / weekly_output
↳ $1,025 / 59,531 = $0.0172 / unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
23 / 36

## Slide 24
STEP 5
區 C · Equipment · 6 步驟
compute_equipment_cost(SMT_MAIN) · MRO 5% + Depreciation
1
抽 process 名下的設備
bom_cs_case_equipment
公式: WHERE proc = SMT_MAIN
↳ DEK + FUJI NXT + SPI + Reflow + AOI + ESD Tray + Stencil = 7 件
2
總 acquisition cost
Equipment List col P
公式: Σ (line_qty × qty_per_line × acq_cost)
↳ DEK $84k×1×1 + FUJI $1,013k + SPI $69k + Reflow $158k + AOI $92k + ESD Tray $18.5×752 + Stencil $550×6 = $1,433k
3
Annual Depreciation
Cleansheet!H91
公式: Σ (acq / useful_life)
↳ $1,433k / 6 yrs ≈ $238,883 / yr (按各設備 life 加權)
4
Annual MRO
Cleansheet!H90
公式: acq × 5% (廠 maintenance policy)
↳ $1,433k × 5% = $71,650 / yr
5
Annual output ratio
Cleansheet!C20/C24
公式: weekly_output × 50 (從 §A.5)
↳ 59,531 × 50 = 2,976,550 u/yr (>>418K 因 capacity 大)
6
MRO + Depr / unit (FINAL)
Cleansheet!H90+H91
公式: (MRO + Depr) / annual_output
↳ ($71,650 + $238,883) / 2,976,550 = $0.1043 / unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
24 / 36

## Slide 25
STEP 5
區 D · Facility + Indirect Materials · 6 步驟
compute_facility_cost(SMT_MAIN) · sqft + 耗材
1
廠 floor $/sqft (baseline)
SupplierBaseInput!B12
公式: baseline.floor_sqft_prod
↳ CN baseline = $14.4276 / sqft
2
Process 佔用 sqft
Cleansheet rows 95-103
公式: allocation_per_process
↳ SMT_MAIN = 800 sqft (SMT 主板貼裝佔大)
3
Annual Facility cost
Cleansheet!J100
公式: sqft × $/sqft
↳ 800 × $14.4276 = $11,542 / yr
4
Annual Indirect Materials
Consumables sheet
公式: Σ (consumable.annual_qty × unit_cost) WHERE proc = SMT_MAIN
↳ 錫膏 $14,560 + 清潔劑 $722 = $15,282 / yr
5
Annual output (從 §A.5)
Cleansheet!C24
公式: weekly_output × 50
↳ 59,531 × 50 = 2,976,550 u/yr
6
Facility + IM / unit (FINAL)
Cleansheet!J100
公式: (facility + ind_mat) / annual_output
↳ ($11,542 + $15,282) / 2,976,550 = $0.0090 / unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
25 / 36

## Slide 26
STEP 5
區 E · Others (Common) · 4 步驟
compute_others_cost · Freight + VAT + Loss · 全廠通用,不分製程
1
Inbound Freight / unit
Cleansheet!J107
公式: inbound_freight_annual / annual_demand
↳ $2,500 / 418,000 = $0.00598 / unit
2
VAT / unit
Cleansheet!J114
公式: motherboard × VAT_rate / 18
↳ $8.683 × 17% / 18 = $0.082 / unit (CN 17% VAT)
3
Loss factor / unit
Cleansheet!J110
公式: motherboard × loss_factor_pct
↳ $8.683 × 0.08% = $0.00695 / unit
4
Others Total (FINAL)
Cleansheet!Common 欄
公式: Freight + VAT + Loss
↳ $0.00598 + $0.082 + $0.00695 = $0.09493 / unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
26 / 36

## Slide 27
STEP 5
區 F · Total Roll-up · 4 步驟
compute_total · MVA + SGA + Profit → TC · 全廠通用 · 對應 C125
1
MVA Σ (9 製程 × 9 component)
Cleansheet!C118
公式: Σ cs_run_cell.cost_per_unit_usd
↳ 9×9 matrix SUM = $1.8558 / unit (CN 案 baseline)
2
SG&A
Cleansheet!J121
公式: motherboard × baseline.sga_pct
↳ $8.683 × 2.0% = $0.1737 / unit
3
Profit
Cleansheet!J121
公式: (MVA + motherboard) × baseline.profit_pct
↳ ($1.8558 + $8.683) × 14.0% = $1.4754 / unit
4
Total Cost / unit (TC) FINAL
Cleansheet!C125
公式: Material + MVA + SGA + Profit
↳ $8.683 + $1.8558 + $0.1737 + $1.4754 = $12.1879 / unit
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
27 / 36

## Slide 28
STEP 5
Compute Trace · UI 操作
zone tabs 切換 + ▶ 下一步 動畫 + 底部全 5 區 final 並列
🎯 完整操作流程 demo
┌─ ⚙️ Step 5 · Compute Trace — 5 區公式 (SMT 主板貼裝) ───────────────────────┐ │ │ │ ┌──────────────────── zone tabs(6 區並列) ─────────────────────────────┐ │ │ │ [👷 區 A · DL 9 步●] [👥 區 B · IDL 4] [🏭 區 C · Equip 6] ... │ │ │ │ [🏗️ 區 D · Fac 6] [📦 區 E · Others 4] [💰 區 F · Total 4] │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─ ▶ 區 A · A. Direct Labor ─────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 公式:DL_wage × SEA × Total_DL × mult1 × mult2 / weekly_output 3/9 步 │ │ │ │ [⟲ Reset] [▶ 下一步] [⏭ 全部跑完] │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ ┌─ 步驟逐步揭露區(紅底) ────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ① UPH 3600/8.64×98%×95% = 388.06 │ │ │ │ ② Max output 153.41 × 388.06 = 59,531 ← 已揭露 │ │ │ │ ③ Demand 418k/50×1.2 = 10,032 ← 已揭露(current) │ │ │ │ ④ Lines (尚未揭露,淡灰) │ │ │ │ ⑤-⑨... (尚未揭露) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 📊 5 區公式狀態(全廠) │ │ ┌── 區 A ── 區 B ── 區 C ── 區 D ── 區 E ── 區 F ──┐ │ │ │ $0.164 $0.017 $0.104 $0.009 $0.095 $12.188 │ ← 跑完每區同步 │ │ └──────────────────────────────────────────────────┘ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
28 / 36

## Slide 29
STEP 5
Compute · 寫入 DB
bom_cs_run + bom_cs_run_cell · 一案多 run · 一 run 多 cell
🗄️ bom_cs_run(snapshot 主表)+ bom_cs_run_cell(matrix 細胞)
-- (1) Run snapshot · 一案一廠多 run(可多版本 reprice) CREATE TABLE bom_cs_run ( run_id NUMBER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY, case_factory_id NUMBER REFERENCES bom_cs_case_factory(case_factory_id) ON DELETE CASCADE, run_label VARCHAR2(80), -- 'v1' / '客戶議價 #2' status VARCHAR2(20) DEFAULT 'computing', -- computing/ready/archived/failed compute_engine VARCHAR2(20) DEFAULT 'db_v1', computed_at TIMESTAMP, computed_by NUMBER REFERENCES users(id), motherboard_cost_usd NUMBER(15,6), -- from BOM main board errors_json CLOB, warnings_json CLOB, raw_inputs_json CLOB, -- 整份 input snapshot 備查 created_at TIMESTAMP DEFAULT SYSTIMESTAMP ); -- (2) cs_run_cell · 9 製程 × 9 component matrix · 多 qty_scenario 寫多份 CREATE TABLE bom_cs_run_cell ( run_id NUMBER REFERENCES bom_cs_run(run_id) ON DELETE CASCADE, qty_scenario_code VARCHAR2(40) DEFAULT 'BASELINE', process_code VARCHAR2(40), -- 'SMT_MAIN' / 'COMMON' component_code VARCHAR2(40), -- 'DL_CPU' / 'IDL_CPU' / 'EQUIP_MRO' / ... cost_per_unit_usd NUMBER(15,6), -- 每格的 $ / unit formula_text VARCHAR2(500), -- '(C56+C55)/C24' source_cell_ref VARCHAR2(80), -- 'Cleansheet!C58' intermediate_json CLOB, -- 步驟 1-9 中間值備查 PRIMARY KEY (run_id, qty_scenario_code, process_code, component_code) ); -- Step 5 寫入範例(區 A SMT_MAIN DL): INSERT INTO bom_cs_run_cell VALUES ( run_id=1, qty_scenario_code='HIGH', process_code='SMT_MAIN', component_code='DL_CPU', cost_per_unit_usd=0.1640, formula_text='(DL_wk + IDL_line_dep_wk) / weekly_output', source_cell_ref='Cleansheet!C58', intermediate_json='{"uph":388.06,"max_output":59531,"lines":1,"dl_wk":9116,"idl_line_dep":645}' );
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
29 / 36

## Slide 30
STEP 6
結果矩陣 · 9×9 view
對應 Excel Price Summary table · 一眼看 MVA 構成
📊 Step 6 panel · 9 cost component × 9 process matrix · MVA 整體拆解
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cost Component × Process Matrix · 9 × 9 · MATRIX │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Cost Component SMT Wave Router Laser BB-Assy BB-Test Mat Q-SMT Q-BB COMMON │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ DL_CPU 0.164 0.349 0.082 0.025 0.362 0.131 0.082 0.020 0.029 — │ │ IDL_CPU 0.017 0.005 0.003 0.002 0.028 0.012 0.006 0.001 0.002 — │ │ EQUIP_MRO 0.005 0.001 0.001 0.001 0.005 0.001 0.001 0.001 0.001 — │ │ EQUIP_DEPR 0.099 0.025 0.009 0.012 0.005 0.005 0.001 0.001 0.001 — │ │ IND_MAT 0.363 0.082 0.006 0.002 0.018 0.001 0.020 0.002 — — │ │ FACILITY 0.008 0.003 0.001 0.001 0.027 0.011 0.039 0.005 0.008 — │ │ FREIGHT (Common only) — — — — — — — — — 0.006 │ │ VAT (Common only) — — — — — — — — — 0.000 │ │ LOSS (Common only) — — — — — — — — — 0.007 │ │ ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── │ │ MVA Subtotal 0.656 0.465 0.102 0.043 0.445 0.161 0.149 0.030 0.041 0.013 │ → $1.8558 (Total) └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 📊 Total MVA = $1.8558 / unit ✓ 對齊 Excel Price Summary (ε < 0.01)
💡 判讀技巧: • SMT 列 IND_MAT = $0.363 最大 → 錫膏耗材成本高 · 可砍? • BB-Assy DL_CPU = $0.362 最大 → 人工密集 · 可自動化? • Common 欄(VAT 0.000)只在 Common only 行有值 · 不分製程
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
30 / 36

## Slide 31
STEP 6
結果 · SMT / Assy roll-up
兩大群組 MVA 分布 · 哪邊吃 cost 大?
📊 MVA $1.8558 = SMT $1.279 (68.9%) + Assy + Common $0.577 (31.1%)
📦 SMT-side MVA $1.2791 · 68.9% of MVA
SMT_MAIN $0.656 · 35.4% ███████████████████ WAVE_SOLDER $0.465 · 25.0% █████████████ ROUTER_OFFLINE $0.102 · 5.5% ███ LASER_ETCH $0.043 · 2.3% █ Q_SMT $0.013 · 0.7% → SMT_MAIN + WAVE_SOLDER = 60.4% (重押) → ROUTER + LASER + Q-SMT = 8.5% (相對輕) → EPM 改善焦點:SMT 主板貼裝 IND_MAT $0.363 (錫膏耗材成本最大 · 可議錫膏單價或換 SAC)
🔧 Assy + Common MVA $0.5767 · 31.1% of MVA
BB_ASSY $0.445 · 24.0% ████████████ BB_TEST $0.161 · 8.7% █████ MAT_MGMT $0.149 · 8.0% ████ Q_BB $0.041 · 2.2% █ COMMON $0.013 · 0.7% (Freight + VAT + Loss) → BB_ASSY 一支獨秀 24% · 主因 DL_CPU $0.362 (BB Assy 22 DL/shift × 1 shift = 22 人/日) → EPM 改善焦點: ✓ 自動鎖螺絲機 → 砍 5-10 DL ✓ AGV / Conveyor → 砍 Material Mgmt ✓ 客戶 buy-in:壓減 Test 站數 → BB Test 8.7% 不算高(其實 standalone test 不貴)
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
31 / 36

## Slide 32
STEP 6
結果 · Total Cost waterfall
Material + MVA + SGA + Profit → TC · per unit · CN baseline
💰 Total Cost per Unit (Ex-Factory · 計算明細)
Motherboard Material (from BOM)
$8.6830
✓ Material 從 BOM 採購策略總和帶入
+ MVA (9 製程合計)
$1.8558
✓ 從 Step 5 區 A-E 寫入 cs_run_cell · Σ
+ SG&A (2.0% × motherboard)
$0.1737
✓ 從 baseline.sga_pct
+ Profit (14.0% × (MVA+motherboard))
$1.4754
✓ 從 baseline.profit_pct
═══ Transformation Cost (TC) ═══
$12.1879
💡 注意: • TC ≠ 客戶報價(報價 = TC × markup% by mfg + tier · v0.7 雙價結構) • 改 Qty scenario(High → Low):lines util 下降 → MVA × 1.41 → TC 跳 $13.5(看 §factory_matrix) • CN $12.19 vs VN $11.76(wage 便宜)vs TW $13.91(自動化高但 labor 貴)
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
32 / 36

## Slide 33
STEP 6
結果 · Lock & Propagate
滿意 → DPM Lock → 寫 cs_run_result fact table · 進 §factory_matrix
🔒 DPM 滿意計算結果 → 按「🔒 Lock」進報價階段
1
🔍 DPM review §Cleansheet 結果
看 9×9 matrix · SMT/Assy roll-up · TC waterfall · 對齊預期
2
🔒 DPM 按 Step 6 區頂部「Lock」按鈕
cs_run.status = ready → 開 BOM lock 預檢查(料齊 / cs_run 齊 / 雙價齊)
3
⚡ 系統自動 propagate
寫 cs_run_result × 24 列(3 factor × 2 variant × 2 qty × 2 pkg) Material × MVA × SGA × Profit 全部寫入 fact table
4
📈 進 §factory_matrix 看 24 cells pivot
BPM / 採購主管 / finance 切 qty/pkg/variant toggle 看 6 cells 主表 Margin Analysis heatmap 顯示 Top Markup Items / per PKG
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
33 / 36

## Slide 34
速查 Checklist — 6 Step 一頁帶走
備忘:跑完一個案的 §Cleansheet 全流程 · 6 Step × 細項
Step 1 · 製程輸入
☐ 9 製程 tab 依序進
☐ 6 群組(Staffed/Throughput/Volume/DL/IDL/SEA)
☐ 改 takt/yield 即時看 DL 動
☐ 機密欄 (DL/IDL config) 確認
Step 2 · IDL Matrix
☐ 17 角色 × 9 製程 multiplier
☐ 從 Excel J64-Z83 seed
☐ Row Σ 檢查 ≤ 1.0
☐ Col Σ 檢查跨製程合理
Step 3 · 設備 binding
☐ 廠 master view 看 58 件
☐ 案級 view 挑 28 件
☐ line_qty / qty_per_line 填
☐ shared 設備(<1)記得標
Step 4 · 耗材 binding
☐ 17 件耗材 annual_qty
☐ unit_cost override (議價時)
☐ 年總成本 Σ 合理性
☐ proc 分類正確
Step 5 · Compute Trace
☐ 區 A DL 9 步
☐ 區 B IDL 4 步
☐ 區 C Equip 6 步
☐ 區 D Fac 6 步 / E Others 4 / F Total 4
Step 6 · 結果 + Lock
☐ 9×9 matrix 對齊預期
☐ SMT/Assy roll-up % 合理
☐ TC waterfall 看 Total
☐ DPM Lock + Propagate
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
34 / 36

## Slide 35
常見問題 · 注意事項
EPM / DPM 操作 §Cleansheet 時的雷區
1
🚨 改了 Step 1 製程輸入,矩陣不動?
Step 1 可即時 preview DL_CPU 變化,但 Step 6 矩陣其他 component(IDL/Equip/Fac/Others)不會即時動 · 需要按 Step 5 「Compute」按鈕重跑各區公式才會完全 sync · 否則只有 DL_CPU 即時
2
⚠️ Row Σ > 1.0 在 IDL Matrix?
OPS_MGR 總和 0.523 < 1.0 → 合理 · 若某角色 Row Σ > 1.0 = 該角色超時 · 公司沒這人 · 改 multiplier 或 split 角色
3
⚠️ 設備 acq cost 跨案重複計算?
DEK 1 台跨多案共用 → 各案 line_qty 加總應 = 1.0 · 系統不會幫你檢查 · DPM 跨案查 utilization 看
4
⚠️ qty scenario LOW MVA 變高 +40%?
正常 · 低量 → lines util ↓ → DL fixed cost 攤少量 → /unit 高 · v0.7 已 demo · 業務報低量單時要警告
5
🚨 Step 5 區 A-D 看到負值 / 0?
csComputeXxxSteps 用 case_process 輸入 · 若 takt = 0 或 yield = 0 會 division by zero · UI 應 validate · 沒 validate 就會 NaN
6
⚠️ Compute 完跑 regression test fail?
cs_run.status=failed · warnings_json 記每 cell vs Excel 差距 · ε > 0.01 表示某公式抄錯 · EPM 要回去 trace 哪個 component 不對
Cortex MVA 操作手冊 v2 · 對齊 Cortex_互動Demo_v0.10.html §Cleansheet
35 / 36