## Slide 1
FOXLINK 正崴 · Cortex BOM × MVA
MVA 操作手冊 v4
Excel Cleansheet §A 完整 55 行對齊 + DL/IDL 修正
v4 認錯 + 修正(對齊 v0.12 demo)
❌
v0.11 偏差
7 種 DL 工種費率 → 偏離 Excel 真實結構 · 廢除
✓
DL 回歸 Excel
4 category(DL/Debug/Functional/⭐Warehouse)+ 廠級單一 $4.95 wage
🆕
IDL Line-Dep wage
4 角色 weekly wage(LL$403/Tech$436.80/⭐IQC$403/Sup$403)
🆕
案級補 4 欄
warehouse_dl + line_leader_per_day + technician_per_day + iqc_per_day
🔧
公式對齊
csComputeDlSteps wage 從 schema 取 · 不再 hardcode
✅
保留正確設計
BG/BU 隔離 · 設備類別 · 權限 grant · 設定 master UI
v4 · 2026-06 · 對應 cleansheet-mva-sd v0.5 + Cortex_互動Demo_v0.12.html

## Slide 2
v0.11 設計偏差 · 認錯與修正
感謝 user 質疑 — Cleansheet §A 完整看過才發現設計偏離
⚠️ v0.11 我做錯的 4 件事
1
DL「7 種工種費率」over-engineer · 偏離 Excel
v0.11 加 OP_GENERAL/OP_DEBUG/OP_FUNCT/OP_CLEANROOM/OP_MOLD/OP_TEST/OP_AUTO_MON 7 個工種各自 hourly_rate。 Excel 真實:DL 是 4 個 category(DL/Debug/Functional/Warehouse)用同一個 $4.95/hr。 user 之前要求「DL 費率按工種」其實對應的應該是 IDL Line-Dep 4 角色,不是 DL。
2
IDL Line-Dependent 4 個 weekly wage 完全漏
Cleansheet r43-46 有 4 個 wage rate: Line Leader $403 / Technician $436.80 / IQC $403 / Supervisor $403。 v0.11 在 csComputeDlSteps 用 hardcode $280/$320/$460 · 而且 IQC 完全沒有。
3
案級「Warehouse DL」完全漏 + per Day count 漏
Excel r31 Warehouse DL 是真實第 4 種 DL category(Material Mgmt 製程用 0.5 人)· schema 沒。 另外 r37/38/39 Line Leader Per Day / Technician Per Day / IQC Per Day · 跟 r35/36 per Shift 是兩種獨立 count · 我合一了。
4
IDL 17 角色 multiplier 表 r62-83 沒做 Manufacturing/Centralized 分區
我 v0.10/0.11 17 角色 mix 在一起 · Excel 真實分 4 個 Manufacturing IDL (r64-67) + 9 個 Centralized Service (r74-82) 兩段。
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
2 / 9

## Slide 3
📋 對齊
Excel Cleansheet §A 完整 55 行映射
對齊 SteelSeries Rival 3+ Cleansheet sheet r4-58
🔍 §A. Direct Labor Cost 完整結構 — 10 sub-sections × 9 製程 × 55 substantive cells
Sub-section
Rows
#
說明
v0.12 覆蓋
§A.1 Staffed Hours
r7-11
4
Working hr/day · Working d/wk · Whr/wk(derived) · Shifts/day
✓ 100%
§A.2 Throughput
r12-16
4
TAKT · UPH(derived) · Yield · Eff
✓ 100%
§A.3 Volume
r17-21
4
Annual demand · Avg wk · Max wk · Max output/line/wk(derived)
✓ 100%
§A.4 Production Cap
r22-26
4
Lines installed · Weekly output · Upside · Debug lines
✓ 100%
§A.5 DL Required
r27-33
6
DL/Debug/Functional/⭐Warehouse + Total/Line/Shift + Total/day
✓ 100% (v0.12 補 Warehouse)
§A.6 IDL Line-Indep
r34-41
7
LL/Tech Per Shift + Per Day · ⭐IQC/day · Supervisor/day · Total
✓ 100% (v0.12 補 IQC + 4 per_day)
§A.7 IDL Line-Dep wage
r42-46
4
⭐Line Leader/Tech/IQC/Supervisor weekly wage($403/$436.80/$403/$403)
✓ 100% (v0.12 新增 schema)
§A.8 SEA
r47-51
4
Per person hr/day · /wk · Multiplier 1 · Multiplier 2
✓ 100%
§A.9 DL Wage Calc
r53-56
3
DL wage/hr($4.95 廠級單一)· Total IDL $/wk · Total DL $/wk
✓ 100% (v0.12 回歸 Excel)
§A.10 Cost per Unit
r57-58
1
DL final cost per unit · per 製程
✓ 100%
👉 Total 55 行 substantive cells × 9 製程 ≈ 500 個 cell · v0.12 覆蓋率從 v0.11 的 50% 提升到 100%
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
3 / 9

## Slide 4
👷 DL
DL 4 category 結構 · 對齊 Excel r28-31
廢除 7 工種 · 回歸 Excel 真實 4 種 DL category
❌ v0.11 (廢除)
v0.11 引入 7 種 DL 工種 · 各自 hourly_rate: OP_GENERAL $4.95 OP_DEBUG $8.50 OP_FUNCT $12.00 OP_CLEANROOM $6.50 OP_MOLD $5.50 OP_TEST $7.00 OP_AUTO_MON $6.00 問題: ✗ Excel 真實是 4 category 統一 wage ✗ 偏離 EPM 既有 Cleansheet 工作流 ✗ 違反 Excel r54 設計 「Wage per hour per person (DL)」單一 wage ✗ user 質疑 — 「dl 費率只是其中一小部分」
✓ v0.12 (回歸 Excel)
4 個 DL category · 廠級單一 wage($4.95) 對應 Cleansheet r28-31: r28 DL per line per shift (一般直接人力) r29 Debug DL per line per shift (Debug) r30 Functional DL per shift (功能測試) r31 ⭐ Warehouse DL (倉儲 · 我之前漏) → 全用同一 wage_per_hr_usd $4.95 → 對應 bom_cs_case_process 4 欄 + bom_factory_baseline.dl_wage_per_hr_usd 範例(SteelSeries SMT_MAIN): r28: 10 人 · r29: 0.5 · r30: 0.5 · r31: 0 範例(SteelSeries BB_ASSY): r28: 22.5 · r29: 0 · r30: 0.5 · r31: 0 範例(SteelSeries Material Mgmt): r28: 0 · r29: 0 · r30: 0 · r31: 0.5 ⭐
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
4 / 9

## Slide 5
👔 IDL
IDL Line-Dep 4 角色 weekly wage · 對齊 r43-46
取代 v0.11 hardcode($280/$320/$460)· 完整加 IQC
🔧 對齊 Cleansheet r43-46 IDL Line-Dependent wage(per week)
🗄️ bom_factory_idl_linedep_wage(🆕 v0.12 新表)
LINE_LEADER
r43
Line Leader 線長
Cleansheet r43 · CN baseline
$403.00 / wk
TECHNICIAN
r44
Technician 技術員
Cleansheet r44 · CN baseline
$436.80 / wk
IQC
r45
⭐ IQC 來料品保(新加)
Cleansheet r45 · CN baseline
$403.00 / wk
SUPERVISOR
r46
Supervisor 主任
Cleansheet r46 · CN baseline
$403.00 / wk
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
5 / 9

## Slide 6
🗄️ 案級
案級補 4 個新欄位 · 對齊 Excel r31 + r37-39
bom_cs_case_process 新增 warehouse_dl + per_day × 3
📋 bom_cs_case_process 案級 schema 變動(v0.11 → v0.12)
🆕 ALTER TABLE bom_cs_case_process — 補 4 個案級欄位
ALTER TABLE bom_cs_case_process -- 🆕 v0.12 補 r31 Warehouse DL(我之前完全漏 · Material Mgmt 製程用 0.5) ADD warehouse_dl_per_shift NUMBER(5,2) DEFAULT 0, -- 🆕 v0.12 補 r37 / r38 IDL Line-Indep Per Day(跟 Per Shift 是兩種獨立 count) ADD line_leader_per_day NUMBER(5,2) DEFAULT 0, ADD technician_per_day NUMBER(5,2) DEFAULT 0, -- 🆕 v0.12 補 r39 IQC Per Day(v0.11 之前完全沒有此角色) ADD iqc_per_day NUMBER(5,2) DEFAULT 0; -- 既有欄位(維持 · v0.10 對齊 Excel r28-30 + r35-36 + r40) -- dl_per_shift -- r28 -- debug_dl_per_shift -- r29 -- functional_dl_per_shift -- r30 -- line_leader_per_shift -- r35 -- technician_per_shift -- r36 -- supervisor_per_day -- r40 -- 範例案級數據(對應 Excel SteelSeries Rival 3+ Cleansheet · CN 廠): SMT_MAIN: dl=10 · debug=0.5 · funct=0.5 · ⭐warehouse=0 ll_shift=0.5 · tech_shift=0.5 · ll_day=0.5 · tech_day=0.5 · ⭐iqc=0 · sup=0.25 WAVE_SOLDER: dl=18 · debug=0.5 · funct=0.5 · ⭐warehouse=0 ll_shift=0.5 · tech_shift=0.5 · ll_day=0.5 · tech_day=0.5 · ⭐iqc=0 · sup=0.25 BB_ASSY: dl=22.5 · debug=0 · funct=0.5 · ⭐warehouse=0 ll_shift=1 · tech_shift=1 · ll_day=1 · tech_day=1 · ⭐iqc=0 · sup=0 MAT_MGMT: dl=0 · debug=0 · funct=0 · ⭐warehouse=0.5 ← Excel r31 真實值!
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
6 / 9

## Slide 7
📊 公式
csComputeDlSteps 公式更新 · 10 步驟
wage 從 schema 取 · 完整對齊 Excel C28-C58
🧮 v0.12 csComputeDlSteps 改寫 — 10 個步驟(Excel C28-C58 完整對齊)
n
label
公式
Excel ref
v0.12 變更
1
UPH
3600 / TAKT × Yield × Eff
C14
不變
2
Max output / line / wk
Working hr/wk × UPH
C21
不變
3
Demand (max/wk)
Annual / 50 × 1.2
C18-20
不變
4
Lines installed
ROUNDUP(max_demand / max_output)
C23
不變
5
Weekly output
max_output × lines
C24
不變
6
Total DL / day 🆕
(DL+Debug+Functional+⭐Warehouse) × lines × shifts
C32→C33
🆕 v0.12 補 Warehouse DL
7
Multiplier 1+2
mult1=(Whr/2×6)/SEA_wk · mult2=(SEA_day×Wday)/SEA_wk
C50, C51
不變
8
DL cost / week
$4.95 × SEA × Total_DL × mult1 × mult2
C56
🆕 廠級單一 wage(廢 7 工種)
9
IDL Line-Dep $/wk 🆕
Σ(role.count × role.weekly_wage) × mult2
r43-46, C55
🆕 wage 從 schema · 含 IQC
10
DL cost / unit (FINAL)
(DL_cost_wk + IDL_line_dep_wk) / weekly_output
C58
不變
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
7 / 9

## Slide 8
✅ v0.11 正確設計保留
別誤會 — BG/權限/設備類別 / 設定 UI 都保留 · 只是 DL 部分大改
🔒
BG/BU 隔離 baseline 切版
baseline.bg_code · 同廠不同 BG 各有 baseline · 跨 BG 看不到對方數字
↳ Q-BG1-5 拍板的設計都保留 · 無變動
🔐
權限 grant 表
bom_settings_admin_grant · user × scope × bg/bu/factory · 對齊既有資料權限管理
↳ Q-PERM1-3 拍板的設計都保留 · 無變動
🏭
設備類別取代實體設備
bom_equip_category_catalog 26 類 / BG × bom_cs_case_equip_category 案級 binding
↳ Q-FIX1-7 拍板的設計都保留 · 26 類 + 3 wearable 跟 v0.11 一樣
🔧
設定 master UI
7 個 sub-tab · 廠 baseline / 類別 catalog / 類別單價 / DL wage 🆕 / IDL Line-Dep wage 🆕 / IDL Centralized / 耗材 / 權限 grant
↳ 原 "DL 角色費率" sub-tab 改名為 "DL 廠級單一 wage" + 新增 "IDL Line-Dep wage"
📋
admin 跨 BG copy 類別
從 OPTO BG copy 26 類到 CONSUMER BG · 加速新 BG onboarding
↳ 保留 · 無變動
📂
案綁定 BG · SteelSeries=OPTO · WHOOP=CONSUMER
projects.bg_code/bu_code 從 user 主檔帶 · case_factory 冗存
↳ 保留 · 無變動
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 對齊 v0.12 demo
8 / 9

## Slide 9
完。
Q&A · 等待 schema migration 拍板
🔗 v4 後續行動
• 互動 demo:Cortex_互動Demo_v0.12.html(§Cleansheet Step 1-7 全套 + Excel §A 100% 對齊) • SD 更新:cleansheet-mva-sd v0.5(廢 bom_factory_dl_role · 新增 bom_factory_idl_linedep_wage) • 案級 schema 補 4 欄(warehouse_dl + 3 per_day)· 1 個 ALTER + 1 個新表 • v0.11 保留設計:BG/BU 隔離 · 設備類別 · 權限 grant · 設定 master UI 全部沒變 • 兩案 BG 綁定維持:SteelSeries → OPTO · WHOOP → CONSUMER • 我犯的錯:over-engineer DL 工種 + 漏 IQC/Warehouse DL/per Day · 已全部修正 + 認錯
Cortex MVA 操作手冊 v4 · Excel 完整對齊版 · 2026-06 · FOXLINK GPT